气动暗杆式刀型闸阀

气动暗杆刀型闸阀产品概述:
该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。 
◎双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制； 
◎单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。 

气动暗杆刀型闸阀可选附件 
1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。 
2、接近开关 
3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。 
4、电/气阀门定位器(调节型用)。

气动暗杆刀型闸阀产品特点：
     1.气动暗杆式刀形闸阀是闸阀的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等待业中的理想产品。
    2.气动暗杆式刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。
     3.气动暗杆式刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。
     4.气动暗杆式刀形闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

气动暗杆刀型闸阀主要性能规范:

| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

气动暗杆刀型闸阀主要零部件材质:

| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |

气动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 |  | 4-M16 | 180 |  |
|  | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 |  | 4-M16 | 180 |  |
|  | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 |  | 4-M16 | 220 |  |
|  | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 |  | 8-M16 | 220 |  |
|  | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 |  | 8-M16 | 230 |  |
|  | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 |  | 8-M20 | 280 |  |
|  | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 |  | 8-M20 | 360 |  |
|  | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 |  | 12-M20 | 360 |  |
|  | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 |  | 12-M20 | 400 |  |
|  | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 |  | 16-M20 | 400 |  |
|  | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 |  | 16-M22 | 400 |  |
|  | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 |  | 20-M22 | 530 |  |
|  | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 |  | 20-M22 | 530 |  |
|  | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 |  | 20-M27 | 600 |  |
|  | 700 | 165 | 895 | 840 | 800 |  | 24-M27 | 600 |  |
|  | 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 |  | 24-M30 | 680 |  |
|  | 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 |  | 28-M30 | 680 |  |
|  | 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 |  | 28-M30 | 700 |  |
|  | 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 |  | 32-M36 | 800 |  |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 |  | 4-M16 | 180 |  |
|  | 65 | 46 | 185 | 145 | 120 |  | 4-M16 | 180 |  |
|  | 80 | 46 | 200 | 160 | 135 |  | 8-M16 | 220 |  |
|  | 100 | 52 | 220 | 180 | 155 |  | 8-M16 | 220 |  |
|  | 125 | 56 | 250 | 210 | 185 |  | 8-M16 | 230 |  |
|  | 150 | 56 | 285 | 240 | 210 |  | 8-M20 | 280 |  |
|  | 200 | 60 | 340 | 295 | 265 |  | 12-M20 | 360 |  |
|  | 250 | 68 | 405 | 355 | 310 |  | 12-M22 | 360 |  |
|  | 300 | 78 | 460 | 410 | 375 |  | 12-M22 | 400 |  |
|  | 350 | 78<, /P> | 520 | 470 | 435 |  | 16-M22 | 400 |  |
|  | 400 | 102 | 580 | 525 | 485 |  | 16-M27 | 400 |  |
|  | 450 | 114 | 640 | 585 | 545 |  | 20-M27 | 530 |  |
|  | 500 | 127 | 715 | 650 | 609 |  | 20-M30 | 530 |  |
|  | 600 | 154 | 840 | 770 | 720 |  | 20-M36 | 600 |  |
|  | 700 | 165 | 910 | 840 | 788 |  | 24-M36 | 600 |  |
|  | 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 |  | 24-M36 | 680 |  |
|  | 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 |  | 28-M36 | 680 |  |
|  | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 |  | 28-M42 | 700 |  |
|  | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 |  | 32-M48 | 800 |  |

气动暗杆刀型闸阀订货须知：

1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。

2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：

1）结构长度2）法兰标准3）阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4）阀门内件及对材料的其他要求5）压力试验、检验标准、标识及其他要求

3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动，气动驱动装置。

5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求，产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。